## Slide 1
Análise de Ferro
Cristalizadores #1 #2 #3
Diagnóstico — Agosto de 2026

## Slide 2
A pergunta que motivou o estudo
DIAGNÓSTICO
• Os cristalizadores de PIA são vitrificados: a camada de vidro protege o aço carbono do ataque do licor.
• Quando o revestimento falha, o licor ataca o aço exposto — e o ferro dissolvido aparece na análise de laboratório (cerca de 6 análises por dia em cada reator).
• A salvaguarda atual usa um limite fixo: ferro acima de 5 ppm pode parar o reator para inspeção.
• O estudo interno (HAZOP) concluiu que “o resultado de ferro não garante prever a falha nos reatores”: em 256 ultrapassagens de 5 ppm (2017–2025), apenas 9 tiveram falha associada.
O resultado de ferro consegue antecipar a falha do reator — com menos alarmes falsos do que a regra de 5 ppm?

## Slide 3
A base do estudo: 15 anos de análises e o histórico de inspeção
DADOS
102.790
análises de ferro (3 pontos de amostragem)
2011–2026
15 anos de série histórica por reator
36
paradas por falha analisadas (C1: 11 · C2: 16 · C3: 9)
O principal trabalho foi alinhar as duas fontes:
• Quando o reator para, a amostragem para junto. A data do apontamento de inspeção cai numa lacuna de amostragem da série; cada evento foi ancorado na última análise antes da parada (coluna “DATA ANCORADA NA SÉRIE DE FERRO” da planilha, revisada em conjunto).
• Leituras altas isoladas não foram descartadas. Uma ultrapassagem que não terminou em falha é exatamente o alarme falso que a regra precisa aprender a rejeitar.
• Paradas de planta foram separadas de falhas de equipamento. Quando os três reatores param juntos, é parada de planta ou de laboratório — não conta como falha.

## Slide 4
As três séries de ferro e as 36 paradas por falha
DADOS
• Os três reatores operam na mesma faixa (2 a 4 ppm) durante quase todo o período; as excursões são raras e curtas.
• As paradas por falha (tracejado vermelho) nem sempre têm excursão de ferro antes. Separar as que têm das que não têm é o desafio do estudo.
• As duas maiores excursões da história (264 e 999 ppm, ambas no Cristalizador 3) terminaram em parada disparada pela própria análise.

## Slide 5
A regra dos 5 ppm dispara muito e avisa pouco
REGRA ATUAL
• Em 15 anos: 171 alarmes falsos e apenas 8 das 36 falhas antecipadas.
• O alarme não separa risco de rotina. Ultrapassar 5 ppm nos 15 dias antes de uma falha é hoje tão frequente quanto em operação normal.
• O motivo está no gráfico: o nível de rotina do ferro caiu cerca de 30% desde 2011 (2,5–2,8 ppm → 1,8–2,0 ppm), e o limite ficou parado em 5 ppm. Um limite fixo envelhece junto com o processo.

## Slide 6
Comparativo de alarmes falsos por nível de ferro
REGRA ATUAL
• Cada disparo pode ser um alarme útil (a falha vem nos 15 dias seguintes — azul) ou um alarme falso (nenhuma falha à vista — cinza).
• No limite atual de 5 ppm, o disparo é igual com ou sem falha próxima (22% × 23%). É por isso que ele acumula 171 alarmes falsos para apenas 8 úteis em 15 anos.
• Subindo o nível, o alarme falso fica raro: acima de 10 ppm o disparo é 3,5 vezes mais frequente antes de falha do que sem falha; acima de 20 ppm, 5,4 vezes — o disparo passa a indicar risco de verdade.
• É daí que parte a regra proposta: 20 ppm como gatilho imediato e mediana de 3,0 ppm confirmada pela comparação entre reatores.

## Slide 7
O sinal é real: duas vezes a análise de ferro parou o reator a tempo
O SINAL
O problema não é a medição — é o que a regra faz com ela.

## Slide 8
Na rotina, os três reatores são praticamente idênticos
O SINAL
• Mediana de 2,2–2,3 ppm e p99 de 4,3 ppm nos três — na operação normal, os reatores são estatisticamente gêmeos.
• Se em condição normal eles andam juntos, um reator que se afasta dos vizinhos é informação local — é a base da comparação apresentada no próximo slide.
• É também o que permite tratar os três reatores com uma regra única.

## Slide 9
A ideia central: comparar cada reator com os vizinhos
O SINAL
• Os três reatores compartilham matéria-prima, processo e laboratório. Quando o ferro sobe nos três ao mesmo tempo, a causa é comum — não é o reator.
• Quando UM reator se descola dos vizinhos, a causa é local. É esse descolamento que interessa.
• Margem = mediana diária do reator − mediana dos três. É o indicador mais forte que encontramos: nos 15 dias antes de uma falha, margem alta aparece 4 a 6 vezes mais que na rotina — e ela não envelhece, porque acompanha o nível da planta.
Suposto alarme falso pela regra da janela dos 15 dias. Disparado com a nova regra proposta.
Apontamento de falha no reator

## Slide 10
A regra proposta:
REGRA PROPOSTA
ALARME no dia em que:
máximo > 20 ppm OU ( mediana > 3,0 ppm E margem > 0,6 ppm )
Máximo diário > 20 ppm
Pega a subida abrupta — o furo que já abriu. É o gatilho de parada imediata: as duas paradas de emergência disparadas pela análise (264 e 999 ppm) entram aqui.
Mediana diária > 3,0 ppm
Nível sustentado do dia inteiro. Uma análise isolada errada não move a mediana — robustez contra erro de laboratório.
Margem > 0,6 ppm
O reator está acima dos vizinhos: o problema é local, não é a planta inteira. É o que corta os alarmes falsos de causa comum.
Margem = mediana diária do reator − mediana dos três
• Implementável em planilha e auditável pela operação: três estatísticas do dia, sem modelo estatístico embarcado.
• Convenção de avaliação: alarme conta como acerto se a falha ocorre em até 15 dias; disparos repetidos dentro de 15 dias contam como um único alarme.

## Slide 11
Mais falhas antecipadas, com 60% menos alarmes falsos
RESULTADO
Carga de alarme que a operação sente: 1,5 alarme falso por reator por ano contra 3,8 da regra atual — 50% mais falhas antecipadas
Leitura honesta: 2 em cada 3 falhas continuam sem antecipação — os próximos slides mostram onde e por quê.

## Slide 12
Parada a parada: a regra acerta onde o ferro podia aparecer
RESULTADO
• Reanalisamos o registro de inspeção das 36 paradas e classificamos, uma a uma, se o dano tinha como liberar ferro no licor. Três registros sem descrição do dano foram classificados pelos serviços executados (plugs instalados na região da quebra do vidro) — a validar com a planta.
• Onde o vidro rompeu em operação com aço exposto, a regra antecipou 12 de 18 (67%) — incluindo as duas paradas disparadas pela própria análise (264 e 999 ppm).
• Das 24 paradas não antecipadas, 18 não tinham como aparecer no ferro: danos milimétricos vistos em inspeção programada (10) e juntas, selos, parafusos, plugs no tampo superior — fase vapor — e trocas programadas (8).
• Sobram 6 perdas verdadeiras, todas com ferro esperado — este é o espaço real de melhoria da regra que pode ser aprimorada com a inclusão de mais variáveis na análise.
Hipóteses alinhadas a esse quadro
• Mais sensores — temperatura, vazão e pressão: as 18 paradas invisíveis ao ferro não mexem na análise, mas mexem no processo. Cruzar os sinais cobre esses modos — e silencia excursão de ferro sem mudança de processo (provável erro de análise), reduzindo os falsos alarmes.
• Contraprova imediata da análise: os falsos alarmes de maior amplitude vieram de leituras altas isoladas que nunca se repetiram — repetir a análise no mesmo dia corta boa parte deles.

## Slide 13
RESULTADO
Reator | Data | O que o registro de inspeção mostra | Alarme
FERRO ESPERADO — vidro rompeu em operação, aço exposto ao licor · 12 de 18 antecipadas |  |  | 
C1 | 11/06/2012 | Quebra do revestimento vitrificado na extremidade da BV, com vazamento pela tampa | —
C1 | 26/06/2013 | Furo no tampo inferior, em um dos reparos de tântalo | Sim
C1 | 22/02/2017 | Vidro quebrado e furo no bocal D/12" (radar), com vazamento | Sim
C1 | 23/03/2017 | Parada pelo aumento do teor de ferro; perda de vedação da luva de reparo do bocal | Sim
C1 | 17/07/2017 | Vazamento pelo tampo inferior detectado em ronda; reator substituído | —
C2 | 07/08/2011 | Furo no costado e no tampo superior; produto vazou para a jaqueta | Sim
C2 | 11/08/2012 | Reator trocado com 308 dias; vidro solto e junta descolada (serviços executados) | Sim
C2 | 17/01/2013 | Quebra do vidro e ataque corrosivo na face de vedação do bocal D (radar) | —
C2 | 25/03/2014 | Plug de tântalo de 3" no costado, na região da quebra do vidro (serviços executados) | Sim
C2 | 30/10/2014 | Dois plugs de 3/4" — costado e tampo inferior — na região da quebra do vidro (serviços) | —
C2 | 15/03/2018 | Quebra do vidro e furo no aço na extremidade de uma hélice do agitador | Sim
C2 | 29/11/2018 | Quebra do revestimento e furo do bocal E/6" (aço carbono); reator substituído | —
C2 | 16/12/2018 | Eixo com vidro quebrado e furado, 8 dias após entrar em operação | —
C3 | 01/04/2012 | Eixo agitador com revestimento vitrificado quebrado e furado | Sim
C3 | 23/11/2013 | Parada pela análise de ferro (>200 ppm); plug soltou e furou o vaso | Sim
C3 | 09/02/2015 | Quebra/furo de uma hélice do eixo agitador | Sim
C3 | 28/10/2017 | Furo do eixo agitador | Sim
C3 | 02/08/2018 | Parada por ferro alto; plug faltando no costado e perda de material de 4" | Sim
FERRO POUCO PROVÁVEL — dano milimétrico visto em inspeção programada · 0 de 10 |  |  | 
C1 | 25/03/2013 | Fissuras e poros na calota/costado vistos em inspeção; 9 plugs preventivos | —
C1 | 04/05/2015 | Poro passante de 0,5 mm no pescoço do bocal D/12", visto na abertura | —
C1 | 05/06/2016 | Poros em uma pá do eixo e desgaste superficial do baffle, em inspeção | —
C1 | 29/07/2019 | Cinco pontos de desgaste acentuado no tampo inferior, em inspeção | —
C1 | 20/01/2024 | Dano no revestimento do bocal N | —
C2 | 01/02/2013 | Endoscopia programada: dano no vidro confinado sob a luva de reparo do bocal D — sem exposição franca do aço ao licor | —
C2 | 15/02/2013 | Endoscopia de acompanhamento: dano segue confinado sob o reparo, com evolução lenta; recomendada troca por reparo maior | —
C2 | 25/03/2013 | Dano sob a luva de reparo do bocal D, visto ao removê-la | —
C2 | 13/02/2016 | Quatro pontos de desgaste de 1–3 mm, vistos em inspeção | —
C2 | 13/01/2023 | Dano na hélice; hélice apresentou vazamento | —
SEM INCIDÊNCIA DE FERRO — sem aço exposto ao licor · 0 de 8 |  |  | 
C1 | 29/05/2011 | Troca preventiva do eixo agitador por tempo de operação | —
C2 | 18/07/2016 | Parada programada para substituição do reator | —
C2 | 22/02/2017 | Vazamento pela vedação do bocal L/42" (domo); quebra foi consequência | —
C2 | 18/12/2017 | Quebra dos parafusos da pá do Hidro nº 1; parafuso solto dentro do reator | —
C3 | 22/03/2018 | Vazamento pela junta de vedação da tampa do domo de 42" | —
C3 | 17/06/2023 | Furo no tampo superior (fase vapor); plug de 4" em parada de planta | —
C3 | 14/07/2024 | Troca do plug do tampo superior de 4" para 6", em parada de planta | —
C3 | 18/10/2024 | Vazamento no plug de reparo; reinstalação do plug | —
Parada a parada: a regra acerta onde o ferro podia aparecer

## Slide 14
Cada reator responde de um jeito — e o escopo que o alarme cobre
RESULTADO
 | Cristalizador 1 | Cristalizador 2 | Cristalizador 3
Paradas por falha (2011–2026) | 11 | 16 | 9
Antecipadas pela regra proposta | 3 | 4 | 5
Alarmes falsos em 15 anos | 19 | 22 | 28
Antecedência mediana | 15 dias | 2 dias | 2 dias
• C3 é onde a regra funciona melhor: 5 de 9 — e as 5 são falhas de revestimento. Das 4 perdidas, 3 são vazamentos em plug de reparo, que não liberam ferro.
• C2 é o mais difícil: as paradas são dominadas por agitador, bocal e selo — modos que não expõem aço ao licor. Não é limitação do método: é física.
• A regra é única para os três. Calibrar limiares por reator pareceu melhor no papel, mas piorou no teste com dados futuros — poucos eventos por reator para sustentar ajuste fino.
• Consequência prática: o alarme deve ser tratado como proteção contra falha de revestimento — este é o escopo que ele cobre de verdade.
• Para os modos silenciosos, outra salvaguarda deve ser complementar, não concorrente.
O ferro enxerga
Falha do revestimento vitrificado com exposição do aço ao licor: furo no costado ou tampo, quebra do vidro.
12 de 18 antecipadas (67%)
nas falhas com ferro esperado — incluindo as duas paradas de emergência disparadas pela própria análise.
O ferro não enxerga
Vazamento em plug de reparo (área mínima de aço), junta/selo/vazamento externo, agitador sem exposição de aço, danos achados em inspeção programada.
0 de 18 antecipadas
nos modos sem ferro esperado. As falhas recentes (pós-2019) são quase todas destes modos silenciosos.

## Slide 15
Próximos passos
PRÓXIMOS PASSOS
1. Custos de referência da planta
Custo de um alarme falso (análises extras, parada para confirmar) e de uma falha não antecipada em Camaçari — com os dois, o ponto de operação da regra vira uma conta.
2. Piloto junto ao laboratório
Rodar a regra em paralelo à salvaguarda atual, usando as análises que o laboratório já faz (≈6 por dia por reator) — sem mudar a rotina de amostragem.
3. Integrar dados de processo
Temperatura, pressão, campanha e condenações do historiador da planta, além de mais sensores e medições — o caminho para os modos de falha que o ferro sozinho não vê.
4. Capacitar operação e turnos
A regra são três contas por dia, calculáveis em planilha: treinar operação e laboratório para usar e auditar o alarme localmente, sem dependência de modelo.
5. Monitoramento contínuo dos dados de Ferro junto aos dados de processo
As três estatísticas da regra (máximo, mediana e margem entre reatores) acompanhadas, com alarmes revisados junto à equipe de Camaçari — e a regra reavaliada à medida que novos eventos, sensores e medições forem chegando aliado ao monitoramento dos sensores de processo.